## Slide 1
KM3NeT-Italy Collaboration meeting
LNS-INFN 28/11/2014
Test di caratterizzazione JB e risultati post deployment
Angelo Orlando

## Slide 2
Architettura Generale
Power Stress Test su Switch-PCS
Power Test JB+TOWERs
Test pre – integrazione
Test post – integrazione
Stato attuale
SOMMARIO

## Slide 3
Architettura Generale
JBOX
INPUT
OUT#1
OUT#3
OUT#2
OUT#8
MANIFOLD
POWER POD
PSS+PCS
EO
E
E
ELECTR. POD
PSS+FCM
E
O
RS232
PHOTONIC POD
PSS(mod. Vicor 100W)
n.4 BTS
n.4 EDFA
O
O
O
I2C
E

## Slide 4
Componenti
PRE-INTEGRATI
MANIFOLD
POWER POD
PHOT. POD
ELECTR. POD

## Slide 5
Power Test
SETUP
MVC
JBOX
TORRI-SIMULATE
TORRE-”QUASI” REALE

## Slide 6
Power Test
Switch Stress-PCS

## Slide 7
Power Test
REPORT
JB Switch# | Tower Load | Tower Power [W] | Tower Current [mA] | JB Main Line Voltage [V] | Tower Line Voltage [V] | Switch Voltage Drop [mV] | Switch Power [mW]
1 | TOWER | 450 | 1200 | 369,3 | 368,5 | 800 | 960
Switch Stress-PCS |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Power Test
JB+TOWERs

## Slide 9
Power Test
REPORT
JB Switch# | Tower Load [Ω] | Tower Power [W] | Tower Current [mA] | JB Main Line Voltage [V] | Tower Line Voltage [V] | Switch Voltage Drop [mV] | Switch Power [mW] | # canali ADC sensore di corrente
1 | 670 | 185 | 525 | 353,1 | 352,7 | 400 | 210 | 1627
2 | 670 | 185 | 525 | 353,1 | 352,7 | 400 | 210 | 1639
3 | 670 | 185 | 525 | 353,1 | 352,7 | 400 | 210 | 1649
4 | 670 | 185 | 525 | 353,1 | 352,7 | 400 | 210 | 1651
5 | 670 | 185 | 525 | 353,1 | 352,7 | 400 | 210 | 1612
6 | 670 | 185 | 525 | 353,1 | 352,7 | 400 | 210 | 1662
7 | 670 | 185 | 525 | 353,1 | 352,7 | 400 | 210 | 1635
8 | TOWER | 255 | 734 | 353,1 | 352,4 | 700 | 513,8 | 2315
9 | PSS | 27 | 77 | 353,1 | 353,1 | <100mV | <77 | 210
10 | PSS | 27 | 77 | 353,1 | 353,1 | <100mV | <77 | 210
Consumo globale |  |  | V(lambda)= 375V; I(lamba)=4.728A |  |  |  |  | 
JB+TOWERs |  |  |  |  |  |  |  | 
Si è anche testata la funzione di accensione automatica attraverso i timeout
(60min+10min X output number)

## Slide 10
Test pre – Integrazione
PHOTONIC POD
POWER POD
DUMMY LOAD
MANIFOLD

## Slide 11
Test pre – Integrazione
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PER CIASCUNA USCITA
TEST COMUNICAZIONE TRA PCS ED EDFA
DATALOG

## Slide 12
Test post – integrazione
JBOX+TORRE
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PER CIASCUNA USCITA
CON DUMMY LOAD
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO CON TORRE CONNESSA
TEST COMUNICAZIONE TRA PCS ED EDFA
DATALOG
SHORE STATION
TORRE

## Slide 13
Stato attuale
TUTTI I PARAMETRI ELETTRICI DELLA JBOX SONO CONFORMI
SECONDO SPECIFICA
TEMPERATURA DEL POD DELLA POTENZA 18°C
COMUNICAZIONE I2C VERSO EDFA CORRETTA
DATALOG