## Slide 1: RDH/IRPT Meeting: "WP8 (Aisha Ion Source) Status”
Laboratori Nazionali del Sud-LNS

## Slide 2: Report Attività
AISHA/AISHA2 status
2. Realizzazione launcher a microonde da installare su Flexible Plama Trap (FPT) per innescare Onde di Bernstein in plasma sovradensi

## Slide 3
Advanced Ion Source for Hadrontherapy
AISHa
La sorgente AISHa è stata progettata per adattare le elevate prestazioni di una sorgente di ioni ECR a facilities ospedaliere che
necessitano ioni a stato di carica multiplo con alta affidabilità
e brillanza , facilità di operazione e manutenzione
ø chamber | 92 mm
l chamber | 300 mm
Frequency | 18 GHz
Power (max) | 1.5 kW
Extr Voltage (max) | 40 kV
weight | 600 kg
Notes: AISHa has been designed to meet the above cited requirements by means of high field He-free superconducting magnets, while the radial confinement will be provided by a Halbach-type permanent magnet hexapole structure

## Slide 4
Magnetic Trap
Helium-free superconducting magnets
Source-based Hybrid Magnets
Ordinati
Notes: Compromesso
Tra robustezza e flessibilità
Flessibilità grazie ai solenoidi superconduttori

## Slide 5
High power microwave source
Ad-hoc RF system with wideband and high power microwave source
Ordinati
N. 2 amplificatori a
Microonde Klystron CPI a larga banda intorno a 18 GHz
two-frequency
heating
Notes: La posizione del bias disk è al centro dove ho il massimo di densità elettronica
Gas e forno agli estremi
Mw nella parte centrale posizione ottimale scelta per massimizzare i massimi di campo elettrico
Klystron di nuova generazione in cui è possibile tunare la frequenza di circa un GHz e sfruttare i meccanismi di DFH TCFH
La posizione delle guide d onda è stata determinata in base all’esigenza di ottimizzare i massimi del campo di microonde in funzione della posizione della risonanza ECR. Dallo studio effettuato nel 2007 emerge che la posizione ottimale delle guide d‟onda varia tra 0.5r e 0.7r.
modi in vuoto nel range 17.3 –18.1 GHz per una cavità circolare di diametro 92 mm e lunghezza 300 mm
Un diverso approccio al problema può effettuarsi considerando la posizione dei
massimi di campo elettrico associati ai diversi modi, i quali determinano il
posizionamento ottimale delle guide d‟onda per massimizzare l‟accoppiamento.
Tali massimi sono, a loro volta, correlati alle posizioni dei massimi delle funzioni di
Bessel e delle loro derivate
rascurandoi modi di ordine 0 (che presentano un massimo al centro della camera), gli altri modi
presentano un massimo tra 0.5r e 0.7r e quindi la posizione ottimale del centromdella guida si trova a circa 0.6 r.
Il TFH viene utilizzato per aumentare la corrente di ioni con alto stato di carica
aumentano stabilità e tempo di confinamento del plasma

## Slide 6: STATUS AISHA
Magnetic System:
- VACUUMSCHMELZE permanent hexapole magnet  in costruzione
- Cryogenic Ltd superconducting coil, compact cryostat with two cryocoolers ultimi dettagli per la costruzione factory test a Luglio
Microwave injection system:
The DBS KPA @ 18 GHz : week of 11-MAY-2015 factory acceptance test.
22.0GHz unit klystron will be available for testing for the end of June.
MW branching ultimato  ordini in corso
Mechanical design:
Ritardo negli ordini 2/3 mesi
Estrazione e LEBT:
DESIGN ESTRAZIONE e LEBT—>COMPLETATI
Ritardo ordini consegne tra Luglio e Settembre
DIPOLO E SOLENOIDE ORDINATI

## Slide 7
SITE PREPARATION
RITARDI IMPIANTI;MECCANICI, IDRAULICI, ELETTRICI
(pronti a LUGLIO)
PRIMI TEST possibili A SETTEMBRE/OTTOBRE

## Slide 8: . AISHA2-IRPT
Magneti superconduttori  375/400 k€
Esapolo  165 k€
Ordine  Giugno 2015
Consegna  Maggio 2016
branching a microonde  ….
Generatori, MW amplifiers, vuoto, meccanica sorgente, estrazione -...

## Slide 9: 2. New Ion Source for R&D The Flexible Plasma trap
Flexible Plasma Trap (FPT )  A testbench for studying ECR or Electron Bernstein Heating Method
Magnetic field up to 0.5 T
RF Frequency 3-14 GHz
RF injection // and perp to B0
FPT

## Slide 10: 2. Parallel and Perpendicular launching of EM waves
Notes: Possiamo ottimizzare l’heating del plasma caratterizzarlo in termini di emittanza stabilità e siamo in grado di capire perché il fascio viene hollow ad esempio

## Slide 11: RHD: R&D @LNS
Progettazione launcher a microonde da installare su Flexible Plama Trap (FPT) per innescare Onde di Bernstein in plasma sovradensi
attività RDH a chiusura 2014 con milestone:

## Slide 12
2. Angular Scan
Waveguide loaded with DIELECTRIC WEDGE
Notes: The waveguide loaded with this deilectric wedge shows a radiation pattern with a maximum of emitted power for 17 degree

## Slide 13
2. Angular Scan
Waveguide loaded with DIELECTRIC WEDGE
Notes: The waveguide loaded with this deilectric wedge shows a radiation pattern with a maximum of emitted power for 17 degree

## Slide 14
Electric field along the red axis
Picco di ampiezza spostato grazie allo sfasamento tra
Le due guide d’onda
Phased waveguide array of two elements:
using a relative phase shift for scanning the radiated beam

## Slide 15
2 Guide d’onda non sfasate
2 Guide d’onda con eccitazione RF sfasate di 45°
Microwave beam tilt

## Slide 16
Disegni MW branching completati
Phased waveguide array of two elements
Notes: wave Comsol simulations will allow the modelling of waves in
magnetized plasma taking into account the mode conversion mechanism named OX-conversion
for the generation of electrostatic Bernstein waves (BW). This process may be optimized in
terms of O-mode insertion angle with respect to the external magnetic field direction. To meet
the needs arising from this consideration we propose a. An

## Slide 17
Disegni esecutivi Meccanici completati
ARRAY of two waveguides
Vacuum Break window
Phased waveguide array of two elements
Courtesy of S. Passarello
Notes: wave Comsol simulations will allow the modelling of waves in
magnetized plasma taking into account the mode conversion mechanism named OX-conversion
for the generation of electrostatic Bernstein waves (BW). This process may be optimized in
terms of O-mode insertion angle with respect to the external magnetic field direction. To meet
the needs arising from this consideration we propose a. An

## Slide 18
Test Launcher
Data prevista: Fine Giugno
Conclusione: Novembre 2015
Progettazione launcher a microonde da installare su Flexible Plama Trap (FPT) per innescare Onde di Bernstein in plasma sovradensi

## Slide 19
GRAZIE