## Slide 1
School for PhD
June 8-12, 2015
SCIENCE AND TECHNOLOGIES AT UNICAL
LTL 2015
Università
Della Calabria
Doctoral School
SIACE
RESEARCH ACTIVITY IN THE LABORATORY OF
MATERIALS AND STRUCTURES
by
Domenico Bruno
Fabrizio Greco
Luciano Ombres

## Slide 2: LABORATORIO PROVE MATERIALI E STRUTTURE

## Slide 3: PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
  Sperimentazione sui materiali da costruzione:
    Caratterizzazione meccanica dei materiali tradizionali (calcestruzzo, acciaio, legno, muratura, malte, etc.) mediante prove standardizzate di compressione, trazione, flessione, torsione, statiche, monotoniche, cicliche e dinamiche;
    Caratterizzazione meccanica dei materiali innovativi (calcestruzzi fibrorinforzati, materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica e cementizia) mediante prove di compressione, trazione, flessione e torsione, sia statiche che cicliche;
    Caratterizzazione meccanica di materiali composti ottenuti dall’assemblaggio di diversi materiali sia tradizionali che innovativi mediante prove statiche e cicliche.

## Slide 4: PROVE SU PROTOTIPI (SEZ. GRANDI MODELLI)
  Prove su prototipi in scala od al vero costituiti da
    Elementi in calcestruzzo armato normale,
    Elementi in muratura,
    Elementi in legno massiccio e legno lamellare,
    Elementi in calcestruzzo armato precompresso,
    Elementi in acciaio,
    Elementi in struttura mista,
    Elementi costituiti da materiali compositi innovativi,
    Elementi integri o danneggiati in materiali tradizionali riparati o rinforzati mediante l’impiego di materiali compositi.
  Prove sismiche mediante tavola vibrante su dispositivi di protezione sismica ed elementi strutturali in c.a., muratura, acciaio, legno.

## Slide 5: PROVE PER ATTIVITA’ CONTO TERZI
attività di prove sperimentali più significative :
  esecuzione di prove di carico statiche e dinamiche su ponti ferroviari in acciaio;
  esecuzione di prove di carico statico su ponti in c.a.;
  esecuzione di prove in situ su edifici esistenti (edifici pubblici e/o di carattere storico-monumentale);
  qualificazione dei materiali di centri di trasformazione degli acciai e di centri di produzione industriale di calcestruzzi;
  controllo di qualità di materiali utilizzati per la realizzazione di infrastrutture (ponti, viadotti, gallerie, dighe, etc.).

## Slide 6
PROVE DI CARICO STATICHE SU PONTI FERROVIARI IN ACCIAIO
Carico di prova e punti di misura
Punti di misura

## Slide 7: PROVE DI CARICO DINAMICHE SU PONTI FERROVIARI IN ACCIAIO
Fasi della prova
Accelerometro ad asse verticale
Accelerometro ad asse orizzontale

## Slide 8: ATTIVITA’ DI RICERCA
L’attività sperimentale è svolta secondo quanto previsto nell’ambito di :
  Progetti di Ricerca
  Convenzioni con enti od aziende,
I risultati della ricerca sono stati utilizzati per gli scopi previsti nei singoli progetti di ricerca e sono presentati all’interno di tesi di laurea, tesi di dottorato, comunicazioni a convegni, congressi e conferenze e di pubblicazioni scientifiche su atti di convegno e riviste nazionali ed internazionali. Le tematiche di maggiore interesse sono:
a-Caratterizzazione meccanica dei calcestruzzi fibrorinforzati:
b- Rinforzo strutturale mediante materiali e tecniche innovative (FRP, FRCM)
  b1-Rinforzo di strutture in muratura mediante FRP
  b2-Controllo delle applicazioni di materiali FRP a strutture murarie ed in c.a.
  b3-Rinforzo di strutture inflesse in calcestruzzo armato con barre e/o lamine in FRP
c-Rinforzo di elementi in calcestruzzo armato mediante FRCM
d-Impiego di materiali compositi in fibre naturali per il rinforzo strutturale

## Slide 9: ATTIVITA’ DI RICERCA: SPERIMENTAZIONE SU ELEMENTI IN C.A. RINFORZATI CON MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO (FRP, FRCM)
Travi rinforzate a flessione
Calcestruzzo confinato
Pilastro in c.a. confinato con FRCM
Aderenza FRCM/calcestruzzo

## Slide 10: ATTIVITA’ DI RICERCA: SPERIMENTAZIONE SU MURATURE RINFORZATE CON MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO (FRP, FRCM)
Pannelli in muratura rinforzati con FRCM
Pilastri in muratura confinati con FRCM
Aderenza FRCM-muratura

## Slide 11: TAVOLA VIBRANTE PER PROVE SISMICHE
Tavola vibrante uniassiale di dimensioni 3,00 x 3,00 m (superficie utile), pay load minimo 10.000 kg; frequenza 0 ÷ 50 Hz, spostamento dinamico totale di almeno 500 mm (+/- 250 mm), velocità +/- 1 m/sec, accelerazione massima con payload pari ad almeno 1.0 g. La tavola è provvista di configurazione con espandibilità alla configurazione biassiale (2 gradi di libertà).

## Slide 12
La sperimentazione nella mitigazione del rischio sismico
4/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Espandibilità alla configurazione biassiale
Il sistema di guide lineari che consente i movimenti della tavola lungo l’asse X può essere sostituito con un sistema, sempre a guide lineari, che ne garantisce il movimento lungo i due assi orizzontali (asse X ed asse Y). Entrambe le configurazioni uniassiale e biassiale sono installabili in uno spazio di 4.5 x 4.5 metri.
Pattini, guide e supporti per soluzione a 1 GDL
Pattini, guide e supporti per soluzione a 2 GDL
Tavola vibrante (simulatore sismico)

## Slide 13: TAVOLA VIBRANTE PER PROVE SISMICHE

## Slide 14
La sperimentazione nella mitigazione del rischio sismico
2/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
La tavola vibrante è costruita in acciaio al carbonio ed è realizzata per muoversi su guide lineari lungo un solo asse (chiamato asse X).
 | Prestazione
Gradi di libertà | 1
Dimensioni tavola [m] | 3 x 3
Carico pagante massimo [ton] | 12
Spostamento asse X [mm] | ± 300
Max. velocità asse X [m/s] | ± 1.5
Max. accelerazione asse X [g] | ± 1.0
Frequenza operativa [Hz] | 0 ÷ 60
Momento ribaltante [ton*m] | 30
Prestazioni del sistema
Tavola vibrante (simulatore sismico)

## Slide 15
La sperimentazione nella mitigazione del rischio sismico
3/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Accelerazioni al variare delle frequenze per payload di 10 tonnellate
a basse frequenze  limitazione dovuta al massimo spostamento possibile;
a frequenze intermedie  limitazione dovuta alla massima velocità possibile;
ad alte frequenze  limitazione dovuta alla massima accelerazione possibile.
Tavola vibrante (simulatore sismico)

## Slide 16
Laboratorio di Ricerca «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture»
1/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
L’attività scientifica del Laboratorio di Ricerca “Ingegneria dei Materiali e delle Strutture” ha avuto inizio nel 2004 presso l'allora Dipartimento di Strutture.
Il Laboratorio coinvolge docenti dei settori scientifico-disciplinari ICAR/08 (Scienza delle Costruzioni) ed ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni), afferenti all'attuale Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, in cui lo stesso laboratorio ha sede.
Attività scientifica
Il Laboratorio è impegnato nell’alta formazione attraverso l’attività dei Dottorati di Ricerca in “Ingegneria dei Materiali e delle Strutture” e in “Scienze e Ingegneria dell'ambiente, delle costruzioni e dell'energia”.
La validità scientifica dell’attività di ricerca è comprovata dall’entrata in ruolo di dottori di ricerca, dal conseguimento di assegni di ricerca e borse post-doc e dal finanziamento di progetti di ricerca di rilevanza nazionale, nonché da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e contributi a convegni di rilevanza internazionale.

## Slide 17
Laboratorio di Ricerca «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture»
1/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Tematiche di ricerca
L’attività scientifica del Laboratorio «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture» riguarda i settori scientifico-disciplinari della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni ed è prevalentemente indirizzata allo studio del comportamento dei materiali innovativi oltre che alla modellazione e alla progettazione strutturale.
Tematiche di ricerca di Scienza delle Costruzioni:
- problemi di frattura e danneggiamento nei materiali compositi; - comportamento meccanico dei materiali eterogenei; - metodi di omogeneizzazione e multi-scala; - impiego dei materiali innovativi per il rinforzo strutturale; - analisi e modellazione strutturale (ponti di grande luce); - analisi del rischio sismico delle strutture; Tematiche di ricerca di Tecnica delle Costruzioni: - rinforzo di strutture in c.a. ed acciaio con materiali compositi; - sperimentazione del comportamento di elementi strutturali; - ingegneria antisismica; - modellazione non-lineare di strutture composte acciaio-cls.

## Slide 18
Laboratorio di Ricerca «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture»
1/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Comportamento strutturale dei ponti di grande luce
Modellazione strutturale dei ponti ibridi.
Ponte sospeso
Ponte strallato
Ponte sullo Stretto di Messina
Ponte sul Favazzina
Sviluppo di metodologie di ottimizzazione strutturale.
Modellazione dei fenomeni di danneggiamento.
+

## Slide 19
Laboratorio di Ricerca «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture»
1/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Generalità sui materiali compositi
I materiali compositi sono sistemi ottenuti dall'accoppiamento di materiali semplici differenti, pertanto essi sono caratterizzati da una struttura fortemente eterogenea. In generale un materiale composito è formato da una fase massiva detta matrice (costituita da resine a base polimerica) e da una fase fibrosa detta rinforzo (formata da fibre di varia natura).
I materiali compositi sono ampiamente usati nei settori della produzione in cui è necessario soddisfare esigenze di basso peso ed elevate prestazioni.
RINFORZO
MATRICE
Le industrie spaziale, aeronautica, navale ed automobilistica fanno largo uso di materiali compositi per la costruzione di veicoli spaziali, aerei, navi, telai di Formula 1, parti di motori ed elementi di carrozzeria.
Nell'ingegneria civile, i materiali compositi a matrice polimerica (FRP) vengono da tempo impiegati per il rinforzo strutturale, in particolare per l'adeguamento sismico di strutture esistenti in c.a., acciaio, legno, muratura.

## Slide 20
Laboratorio di Ricerca «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture»
1/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Comportamento meccanico di materiali compositi
Trazione uniassiale
Taglio puro
Materiale isotropo
Materiale anisotropo
Materiale ortotropo

## Slide 21
Laboratorio di Ricerca «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture»
1/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Comportamento meccanico di materiali compositi mediante metodi multi-scala
Modellazione dei fenomeni di danneggiamento.
PERCENTUALE DI VITA
DANNO
Fessurazione nella matrice
Delaminazione
Debonding all’interfaccia
Rottura delle fibre
Collasso
Elaborazione del modello multi-scala
Metodi sequenziali
Metodi semi-concorrenti
Metodi concorrenti
ANALISI MULTI-SCALA (MNS)
ANALISI DIRETTA (DNS)
ANALISI DIRETTA (DNS)
ANALISI MULTI-SCALA (MNS)
LAMINATO MULTISTRATO
Simulazione numerica della propagazione della frattura.

## Slide 22
Laboratorio di Ricerca «Ingegneria dei Materiali e delle Strutture»
1/6
26/09/2013
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Analisi del comportamento sismico di strutture esistenti e di nuova costruzione
Vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti.
Isolamento sismico delle strutture
Adeguamento sismico di edifici esistenti
Struttura convenzionale
Struttura isolata
Isolatori a scorrimento
Isolatori elastomerici
Struttura a base fissa
Struttura a base isolata

## Slide 24
TACOMA BRIDGE (Washington, USA)

## Slide 25
TACOMA BRIDGE

## Slide 26
-V0 = velocità del vento ;
-r densità dell’aria ;
-k=cw/V0 is the reduced frequency;
-w frequenza di oscillazione dell’impalcato;
-Hi*, Ai*.= coefficienti di Theodorsen ;
STABILITA’ AERODINAMICA
PONTI STRALLATI E SOSPESI

## Slide 27
MOTO FLESSOTORSIONALE
s = a+iw
STABILITA’ AERODINAMICA
PONTI STRALLATI E SOSPESI

## Slide 28
STABILITA’ AERODINAMICA
PONTI STRALLATI E SOSPESI