## Slide 1
MEDEA:
Multi
Element
DEtector
Array
1 Luglio 2015, Catania
D. Santonocito

## Slide 2
MEDEA: il rivelatore
180 BaF2
g, p, d, t, a
MEDEA:
BaF2 lunghezza = 20 cm
Range angolare 30° < q < 170°
120 phoswhiches p, d, t, a, Li
Range angolare 10° < q < 30°
Primo multi-rivelatore dei LNS
Ideato per lo studio delle collisioni tra ioni pesanti ad energie intermedie
10A MeV <Ebeam < 100A MeV
Studio dell’emissione di pre-equilibrio (protoni e gamma)
Parametro d’impatto e variabili globali
Dinamica delle collisioni ad energie intermedie e nuclei caldi
Collaborazioni :
GANIL, IPN-Orsay, Milano, Bologna, Bari, Legnaro

## Slide 3
SOLE:
Solenoide Superconduttivo
Bmax = 5 Tesla
Accettanza Angolare = ± 6.5°
Accettanza in impulso = ± 10%
MACISTE
SOLE
MEDEA
MACISTE:
4 telescopi a 2 stadi per la
misura dei residui evaporativi
4 MWPC a bassa pressione
MEDEA: evoluzione del rivelatore
Studio dei frammenti del proiettile
Studio dei frammenti di massa intermedia (IMF)
MULTICS:
55 telescopi a 3 stadi IC-Si-CsI
3° < q < 28°
Identificazione in carica Z<83
Reazioni di fusione in cinematica inversa
Risonanza Gigante Dipolare nei nuclei caldi
Rivelazione a piccoli angoli: q <6°
Collaborazioni: Milano, Bologna, Bari, Legnaro
Collaborazioni: IPN-Orsay, Milano, Napoli

## Slide 4
Pubblicazioni
MEDEA
25 pubblicazioni su riviste internazionali:
R. Alba et al.- Phys. Lett. B322(1994)38
P. Sapienza et al. – Phys. Rev. Lett. 73(1994)1789.
A. Del Zoppo et al. Phys. Rev. Lett .75 (1995) 2288
P. Piattelli et al. Phys. Lett. B442 (1998) 48
MEDEA + MULTICS
15 pubblicazioni su riviste internazionali:
P. M. Milazzo et al. Phys. Lett. B509 (2001) 204
P. Sapienza et al. Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 072701
R.Alba Nucl. Phys. A749 (2005) 98c
P. M. Milazzo et al. Nucl. Phys. A756 (2005) 39
MEDEA + SOLE + MACISTE
11 pubblicazioni su riviste internazionali:
D. Santonocito et al. Eur. Phys. Jour. A30 (2006) 183
B. Martin et al. Phys. Lett B664 (2008) 47
D. Pierroutsakou Phys. Rev. C80 (2009) 024612
D. Santonocito Phys. Rev. C90 (2014) 054603
Numerose pubblicazioni su atti di Conferenze

## Slide 5
MEDEA – tematiche di ricerca dal 2009
Studio dell’evoluzione della GDR vs E*
Motivazioni:
Studiare l’evoluzione delle caratteristiche della GDR fino alla sua scomparsa ed estrarre informazioni sui tempi di scala relativi al popolamento della GDR
Definire il meccanismo che induce la scomparsa della GDR ad alta E*
Studiare il possibile legame tra scomparsa della GDR e transizione di fase liquido-gas
Risonanza Gigante Dipolare (GDR)
Dipolo Dinamico (GDR di pre-equilibrio)
Studio del Dipolo Dinamico nei nuclei di massa A = 132, 192
Motivazioni:
Studiare la dipendenza della resa del Dipolo Dinamico vs Ebeam ed estrarre informazioni sui tempi di scala relativi al suo popolamento
Studiare la sensibilità della sonda alla EOS
Investigare l’esistenza del Dipolo dinamico in nuclei con A=192 (eventi di fusione e eventi di fissione)

## Slide 6
GDR in nuclei di massa A = 110 ÷ 132
Reazioni: 116Sn + 12C @ 17 and 23 MeV/A
116Sn + 24Mg @ 17 and 23 MeV/A
Misura di g e particelle cariche leggere in coincidenza con i residui evaporativi
Selezione degli eventi di fusione incompleta mediante ToF
Quenching della GDR a E*/A ≈ 2.0 MeV/A
D. Santonocito et al. – PRC 90 (2014) 054603
Reazioni di fusione incompleta
Dipolo Dinamico in nuclei di massa A=192
Reazioni: 40Ca + 152Sm @ 10A MeV
48Ca + 144Sm @ 11.1A MeV
Exp. Data
Cascade
Fusione incompleta
Misura di g e particelle cariche leggere in coincidenza con i residui evaporativi
Selezione degli eventi di fusione incompleta mediante DE-ToF
EGDR = 13 MeV
Edd = 11 MeV Gdd = 3.5 MeV
Mg (qg) = (1.0 ± 0.1) 10-4 g/sr
EDD < EGDR
Sistema altamente deformato
Studio della dipendenza del termine di simmetria dalla densità nella EOS
Eg (MeV)

## Slide 7
Attività su MEDEA dal 2009
Sviluppo:
Studio di fattibilità per estendere la rivelazione ai neutroni con En fino a 25-30 MeV
Studio dei fattibilità per utilizzare SOLE come spettrometro per particelle cariche leggere
adoperando reazioni in cinematica inversa con fasci esotici
Consolidamento dell’apparato esistente:
Rinnovo di parte dell’elettronica e dei relativi sistemi di controllo
Accoppiamento ottico dei cristalli per nuove misure
Simulazioni della risposta dei singoli BaF2 ai neutroni
Simulazione della risposta complessiva di MEDEA ai neutroni
Modifica dei moduli di MEDEA (PM a 12 dinodi)
Test sulla risposta dei nuovi moduli (e relativa elettronica)

## Slide 8
Impegni finanziari dal 2009
Rinnovo elettronica: 75 KEuro
Rinnovo fotomoltiplicatori: 56 KEuro
Smontaggio cristalli e ri-accoppiamento ottico: 12 KEuro
La CSNIII ha finanziato: 215 KEuro
Le suddette attività sono state completate
Entro il 2016 si prevede di completare le misure di campo magnetico di SOLE
e dei test di fattibilità relativi allo spettrometro per particelle cariche leggere
Missioni: ~ 10 KEuro/anno

## Slide 9
Ricercatori e personale coinvolto
Ricercatori afferenti al progetto:
R. Alba 100%
G. Bellia 30%
A. Del Zoppo 100%
C. Maiolino 100%
D. Santonocito 100%
Supporto nelle attività di sviluppo e test:
Reparto elettronica (sviluppo delle basette dei nuvi PM a 12 dinodi e test elettronica)
Reparto Sale Misura (test e manutenzione sistemi da vuoto della sala sperimentale)
Reparto acquisizione dati
Non si richiedono unità di personale

## Slide 10
Programma di Attività
Evoluzione delle caratteristiche della GDR nella regione A ~ 180-190:
Dipendenza del quenching dalla massa del sistema
Possibile link con la transizione di fase liquido-gas
Studio dell’evoluzione delle caratteristiche della GDR in nuclei caldi (A~180-195) ad energie E*/A =1.3÷ 2.3 MeV
Esperimento con MEDEA + SOLE + MACISTE
Studio dell’evoluzione della larghezza della GDR a T<2 MeV
Studio del dipolo dinamico (attività in collaborazione)